## Slide 1: 第1季 第3章：OpenCV图像处理
《机器人SLAM导航：核心技术与实战》 张虎 著 机械工业出版社
课件下载：www.xiihoo.com
主讲人：张虎
（小虎哥哥爱学习）
先 导 课
第 1 季 ： 快 速 梳 理 知 识 要 点 与 学 习 方 法
第 2 季 ： 详 细 推 导 数 学 公 式 与 代 码 解 析
第 3 季 ： 代 码 实 操 以 及 真 实 机 器 人 调 试
答 疑 课
------（永 久 免 费 ● 系 列 课 程 ● 长 期 更 新）------

## Slide 2: 本书内容安排
《机器人SLAM导航：核心技术与实战》 张虎 著 机械工业出版社
课件下载：www.xiihoo.com
（第1季）第3章：OpenCV图像处理
1/45
一、编程基础篇
第1章：ROS入门必备知识
第2章：C++编程范式
第3章：OpenCV图像处理
二、硬件基础篇
第4章：机器人传感器
第5章：机器人主机
第6章：机器人底盘
三、SLAM篇
第7章：SLAM中的数学基础
第8章：激光SLAM系统
第9章：视觉SLAM系统
第10章：其他SLAM系统
四、自主导航篇
第11章：自主导航中的数学基础
第12章：典型自主导航系统
第13章：机器人SLAM导航综合实战

## Slide 3: 机器人、图像处理 和 OpenCV 是什么关系？
《机器人SLAM导航：核心技术与实战》 张虎 著 机械工业出版社
课件下载：www.xiihoo.com
2/45
图像处理
机器人
OpenCV
（第1季）第3章：OpenCV图像处理

## Slide 4: ①机器人，为什么需要图像处理技术？
《机器人SLAM导航：核心技术与实战》 张虎 著 机械工业出版社
课件下载：www.xiihoo.com
3/45
（第1季）第3章：OpenCV图像处理
眼
摄像头
图像
感知
识别
定位
建图
避障
...
耳
麦克风
口
扬声器
鼻
气体传感器
手
机械手臂
脚
驱动轮
...

## Slide 5: ①机器人，为什么需要图像处理技术？
《机器人SLAM导航：核心技术与实战》 张虎 著 机械工业出版社
课件下载：www.xiihoo.com
4/45
（第1季）第3章：OpenCV图像处理
图像
感知
识别
定位
建图
避障
...
机器人
摄像头
* 提示：若图片看不清，请看课本中对应的原图

## Slide 6: ①机器人，为什么需要图像处理技术？
《机器人SLAM导航：核心技术与实战》 张虎 著 机械工业出版社
课件下载：www.xiihoo.com
5/45
（第1季）第3章：OpenCV图像处理
图像
感知
识别
定位
建图
避障
...
机器人
摄像头
* 提示：若图片看不清，请看课本中对应的原图

## Slide 7: ①机器人，为什么需要图像处理技术？
《机器人SLAM导航：核心技术与实战》 张虎 著 机械工业出版社
课件下载：www.xiihoo.com
6/45
（第1季）第3章：OpenCV图像处理
图像
感知
识别
定位
建图
避障
...
机器人
摄像头
* 提示：若图片看不清，请看课本中对应的原图

## Slide 8: ①机器人，为什么需要图像处理技术？
《机器人SLAM导航：核心技术与实战》 张虎 著 机械工业出版社
课件下载：www.xiihoo.com
7/45
（第1季）第3章：OpenCV图像处理
图像
感知
识别
定位
建图
避障
...
机器人
摄像头

## Slide 9: ①机器人，为什么需要图像处理技术？
《机器人SLAM导航：核心技术与实战》 张虎 著 机械工业出版社
课件下载：www.xiihoo.com
8/45
（第1季）第3章：OpenCV图像处理
图像
感知
识别
定位
建图
避障
...
机器人
摄像头

## Slide 10: ②图像处理技术究竟是什么？
《机器人SLAM导航：核心技术与实战》 张虎 著 机械工业出版社
课件下载：www.xiihoo.com
9/45
（第1季）第3章：OpenCV图像处理
图像处理是利用计算机对图像进行计算分析的技术，包括数字图像处理和计算机视觉两大领域
滤波
缩放
分割
鸡哥本鸡
相似度=90%
识别
识别结果=鸡你太美

## Slide 11: ②图像处理技术究竟是什么？
《机器人SLAM导航：核心技术与实战》 张虎 著 机械工业出版社
课件下载：www.xiihoo.com
10/45
（第1季）第3章：OpenCV图像处理
滤波
缩放
分割
...
数字图像处理
（初级算法）
计算机视觉
（高级算法）
识别
...
滤波
降噪

## Slide 12: ②图像处理技术究竟是什么？
《机器人SLAM导航：核心技术与实战》 张虎 著 机械工业出版社
课件下载：www.xiihoo.com
11/45
（第1季）第3章：OpenCV图像处理
滤波
缩放
分割
...
数字图像处理
（初级算法）
计算机视觉
（高级算法）
识别
...
缩放
调整尺寸

## Slide 13: ②图像处理技术究竟是什么？
《机器人SLAM导航：核心技术与实战》 张虎 著 机械工业出版社
课件下载：www.xiihoo.com
12/45
（第1季）第3章：OpenCV图像处理
滤波
缩放
分割
...
数字图像处理
（初级算法）
计算机视觉
（高级算法）
识别
...
分割
去背景

## Slide 14: ②图像处理技术究竟是什么？
《机器人SLAM导航：核心技术与实战》 张虎 著 机械工业出版社
课件下载：www.xiihoo.com
13/45
（第1季）第3章：OpenCV图像处理
滤波
缩放
分割
...
数字图像处理
（初级算法）
计算机视觉
（高级算法）
识别
...
鸡哥本鸡
相似度=90%
识别结果=鸡你太美

## Slide 15: ③图像处理技术与OpenCV是什么关系？
《机器人SLAM导航：核心技术与实战》 张虎 著 机械工业出版社
课件下载：www.xiihoo.com
14/45
（第1季）第3章：OpenCV图像处理
常见图像处理库
AI图像处理平台
图像处理办公软件
OpenCV
Halcon
Matlab
PIL
skimage
...
TensorFlow
PyTorch
Caffe
...
PhotoShop
美图秀秀
iSee
...

## Slide 16: ③图像处理技术与OpenCV是什么关系？
《机器人SLAM导航：核心技术与实战》 张虎 著 机械工业出版社
课件下载：www.xiihoo.com
15/45
（第1季）第3章：OpenCV图像处理
核心功能模块
图像处理模块
标定模块
最近邻搜索
GPU加速
GUI交互
机器学习模块
目标检测模块
视频组件
...
OpenCV库
(C++语言编写)
C++调用接口
Python调用接口
Java调用接口
Matlab调用接口
...
调用接口
Windows
Linux
Mac
Android
iOS
...
跨平台

## Slide 17: 内容概要
《机器人SLAM导航：核心技术与实战》 张虎 著 机械工业出版社
课件下载：www.xiihoo.com
3.1 认识图像数据
3.2 图像滤波
3.3 图像变换
3.4 图像特征点提取
16/45
（第1季）第3章：OpenCV图像处理

## Slide 18: 3.1 认识图像数据
《机器人SLAM导航：核心技术与实战》 张虎 著 机械工业出版社
课件下载：www.xiihoo.com
17/45
（第1季）第3章：OpenCV图像处理
ubuntu 18.04
ROS melodic
opencv-3.2.0
opencv_contrib-3.2.0
开发环境搭建
必选项
可选项
* 其中opencv-3.2.0下载地址，见课本相关内容
g++/make/CMake
C++编译工具

## Slide 19: 3.1 认识图像数据
《机器人SLAM导航：核心技术与实战》 张虎 著 机械工业出版社
课件下载：www.xiihoo.com
18/45
获取图像数据
访问图像数据
（第1季）第3章：OpenCV图像处理
cv::Mat img=cv::imread("1.jpg");
cv::VideoCapture cap("1.mp4");
cv::Mat frame;
cap>>frame;
cv::VideoCapture cap(0);
cv::Mat frame;
cap>>frame;

## Slide 20: 3.1 认识图像数据
《机器人SLAM导航：核心技术与实战》 张虎 著 机械工业出版社
课件下载：www.xiihoo.com
19/45
获取图像数据
访问图像数据
（第1季）第3章：OpenCV图像处理
cv::Mat img(2,2,CV_8UC3,cv::Scalar(1,100,255));
cv::Point类、cv::Scalar类、cv::Size类、cv::Rect类
颜色空间转换函数cv::cvtColor()：RGB、HSV、HSI
像素遍历Mat->at<cv::Vec3b>(i,j)[channel]
通道分离cv::splite()和cv::merge

## Slide 21: 内容概要
《机器人SLAM导航：核心技术与实战》 张虎 著 机械工业出版社
课件下载：www.xiihoo.com
3.1 认识图像数据
3.2图像滤波
3.3 图像变换
3.4 图像特征点提取
20/45
（第1季）第3章：OpenCV图像处理

## Slide 22: 3.2图像滤波
《机器人SLAM导航：核心技术与实战》 张虎 著 机械工业出版社
课件下载：www.xiihoo.com
21/45
（第1季）第3章：OpenCV图像处理
图像是由一个一个像素点组成的，处理图像就是处理这些像素点。
图像像素之间的关联性是重要的信息，不能完全把像素点割裂开来，这一点也正是众多图像算法的出发点。这里就通过图像滤波，来帮助大家具体理解像素之间的这种关联性。
图像滤波的目的是在尽量保留图像特征的条件下，过滤掉图像中的噪声，其滤波效果直接影响到后续图像识别、分析等算法的效果。

## Slide 23: 3.2图像滤波
《机器人SLAM导航：核心技术与实战》 张虎 著 机械工业出版社
课件下载：www.xiihoo.com
22/45
线性滤波
非线性滤波
形态学滤波
（第1季）第3章：OpenCV图像处理
一维线性滤波
二维线性滤波

## Slide 24: 3.2图像滤波
《机器人SLAM导航：核心技术与实战》 张虎 著 机械工业出版社
课件下载：www.xiihoo.com
23/45
线性滤波
非线性滤波
形态学滤波
（第1季）第3章：OpenCV图像处理
一维线性滤波
二维线性滤波
①一维、二维、...
②线性、非线性
③卷积运算
卷积核尺寸
卷积核系数

## Slide 25: 3.2图像滤波
《机器人SLAM导航：核心技术与实战》 张虎 著 机械工业出版社
课件下载：www.xiihoo.com
24/45
线性滤波
非线性滤波
形态学滤波
（第1季）第3章：OpenCV图像处理
一维线性滤波
二维线性滤波
均值滤波
高斯滤波
* 通过调整卷积核（尺寸、系数），改善滤波效果

## Slide 26: 3.2图像滤波
《机器人SLAM导航：核心技术与实战》 张虎 著 机械工业出版社
课件下载：www.xiihoo.com
25/45
线性滤波
非线性滤波
形态学滤波
（第1季）第3章：OpenCV图像处理
中值滤波：排序法
双边滤波：

## Slide 27: 3.2图像滤波
《机器人SLAM导航：核心技术与实战》 张虎 著 机械工业出版社
课件下载：www.xiihoo.com
26/45
线性滤波
非线性滤波
形态学滤波
（第1季）第3章：OpenCV图像处理
膨胀
腐蚀
开运算
闭运算
形态学梯度
顶帽运算
黑帽运算

## Slide 28: 3.2图像滤波
《机器人SLAM导航：核心技术与实战》 张虎 著 机械工业出版社
课件下载：www.xiihoo.com
27/45
线性滤波
非线性滤波
形态学滤波
（第1季）第3章：OpenCV图像处理
cv::GaussianBlur()
cv::medianBlur()
cv::bilateraFilte()
cv::mophologyEx()

## Slide 29: 内容概要
《机器人SLAM导航：核心技术与实战》 张虎 著 机械工业出版社
课件下载：www.xiihoo.com
3.1 认识图像数据
3.2图像滤波
3.3 图像变换
3.4 图像特征点提取
28/45
（第1季）第3章：OpenCV图像处理

## Slide 30: 3.3 图像变换
《机器人SLAM导航：核心技术与实战》 张虎 著 机械工业出版社
课件下载：www.xiihoo.com
29/45
（第1季）第3章：OpenCV图像处理
经过3.2节图像滤波的学习，相信大家对图像处理有了一定的了解。不过，图像滤波只是很初级的处理，其目的是提升图像本身的质量。
本节要讲到的图像变换，从改变图像的结构入手，将图像变换成不同的形态。
由于篇幅限制，这里重点讨论在后续视觉SLAM章节中涉及到的一些图像变换算法。其他一些常用图像变换算法将略过，比如频谱变换、小波变换、图像金字塔等，感兴趣可以查阅相关资料。

## Slide 31: 3.3 图像变换
《机器人SLAM导航：核心技术与实战》 张虎 著 机械工业出版社
课件下载：www.xiihoo.com
30/45
射影变换
霍夫变换
边缘检测
直方图均衡
（第1季）第3章：OpenCV图像处理
重映射：
就是把原图中某个位置的像素放到另一个位置，比如把图像水平翻转
I = g(x,y)
I = f(x,y)
图-1
g(x,y)
图-2
f(x,y)
g(x,y) = f(x’,y’)
g(x,y) = f(x,High-y)
设 (x’,y’) = h(x,y) = (x,High-y)
g(x,y) = f(h(x,y))

## Slide 32: 3.3 图像变换
《机器人SLAM导航：核心技术与实战》 张虎 著 机械工业出版社
课件下载：www.xiihoo.com
31/45
射影变换
霍夫变换
边缘检测
直方图均衡
（第1季）第3章：OpenCV图像处理
欧式变换
相似变换
仿射变换
射影变换

## Slide 33: 3.3 图像变换
《机器人SLAM导航：核心技术与实战》 张虎 著 机械工业出版社
课件下载：www.xiihoo.com
32/45
射影变换
霍夫变换
边缘检测
直方图均衡
（第1季）第3章：OpenCV图像处理

## Slide 34: 3.3 图像变换
《机器人SLAM导航：核心技术与实战》 张虎 著 机械工业出版社
课件下载：www.xiihoo.com
33/45
射影变换
霍夫变换
边缘检测
直方图均衡
（第1季）第3章：OpenCV图像处理

## Slide 35: 3.3 图像变换
《机器人SLAM导航：核心技术与实战》 张虎 著 机械工业出版社
课件下载：www.xiihoo.com
34/45
射影变换
霍夫变换
边缘检测
直方图均衡
（第1季）第3章：OpenCV图像处理
sobel算法
canny算法

## Slide 36: 3.3 图像变换
《机器人SLAM导航：核心技术与实战》 张虎 著 机械工业出版社
课件下载：www.xiihoo.com
35/45
射影变换
霍夫变换
边缘检测
直方图均衡
（第1季）第3章：OpenCV图像处理

## Slide 37: 3.3 图像变换
《机器人SLAM导航：核心技术与实战》 张虎 著 机械工业出版社
课件下载：www.xiihoo.com
36/45
射影变换
霍夫变换
边缘检测
直方图均衡
（第1季）第3章：OpenCV图像处理
cv::warpPerspective()
cv::HoughLines()
cv::HoughLinesP()
cv::Sobel()
cv::Canny()
cv::calcHist()
cv::equalizeHist()

## Slide 38: 内容概要
《机器人SLAM导航：核心技术与实战》 张虎 著 机械工业出版社
课件下载：www.xiihoo.com
3.1 认识图像数据
3.2图像滤波
3.3 图像变换
3.4 图像特征点提取
37/45
（第1季）第3章：OpenCV图像处理

## Slide 39: 3.4 图像特征点提取
《机器人SLAM导航：核心技术与实战》 张虎 著 机械工业出版社
课件下载：www.xiihoo.com
38/45
（第1季）第3章：OpenCV图像处理
特征点提取算法能帮助计算机获取图像的区域特征信息，并应用于图像识别、图像匹配、三维重建、物体跟踪等领域。在实际工程中，具有很高的应用价值。
在图像领域，特征点（feature points）也常常被称为关键点（key points）或兴趣点（interest points）。
特征点的提取有多种算法，可以从图像纹理信息来提取，也可以通过图像区域灰度统计信息来提取，或者通过频谱变化、小波变换等变换后的特殊空间进行提取。

## Slide 40: 3.4 图像特征点提取
《机器人SLAM导航：核心技术与实战》 张虎 著 机械工业出版社
课件下载：www.xiihoo.com
39/45
SIFT特征点
SURF特征点
ORB特征点
（第1季）第3章：OpenCV图像处理
尺度空间
特征点位置提取
特征点方向提取

## Slide 41: 3.4 图像特征点提取
《机器人SLAM导航：核心技术与实战》 张虎 著 机械工业出版社
课件下载：www.xiihoo.com
40/45
SIFT特征点
SURF特征点
ORB特征点
（第1季）第3章：OpenCV图像处理
尺度空间（利用盒式滤波近似计算Hessian矩阵）
特征点位置提取
特征点方向提取（ 统计扇形区域小波特征点）

## Slide 42: 3.4 图像特征点提取
《机器人SLAM导航：核心技术与实战》 张虎 著 机械工业出版社
课件下载：www.xiihoo.com
41/45
SIFT特征点
SURF特征点
ORB特征点
（第1季）第3章：OpenCV图像处理
尺度空间（不同尺度图像直接拼接成一张大图）
特征点位置提取（提取oFAST）
特征点方向提取（ 领域中心到质心的方向）

## Slide 43: 3.4 图像特征点提取
《机器人SLAM导航：核心技术与实战》 张虎 著 机械工业出版社
课件下载：www.xiihoo.com
42/45
SIFT特征点
SURF特征点
ORB特征点
（第1季）第3章：OpenCV图像处理

## Slide 44: 拓 展
《机器人SLAM导航：核心技术与实战》 张虎 著 机械工业出版社
课件下载：www.xiihoo.com
43/45
（第1季）第3章：OpenCV图像处理
机器人
单目相机
双目相机
RGB-D相机
激光雷达（单线、多线）
图像（2D）
点云（3D）

## Slide 45: 拓 展
《机器人SLAM导航：核心技术与实战》 张虎 著 机械工业出版社
课件下载：www.xiihoo.com
44/45
（第1季）第3章：OpenCV图像处理
图像（2D）
点云（3D）
OpenCV
图像处理库
PCL
点云处理库

## Slide 46
《机器人SLAM导航：核心技术与实战》 张虎 著 机械工业出版社
课件下载：www.xiihoo.com
45/45
例程源码下载： https://github.com/xiihoo/Books_Robot_SLAM_Navigation
课件PPT下载： www.xiihoo.com
（第1季）第3章：OpenCV图像处理

## Slide 47: 敬请关注,长期更新...
《机器人SLAM导航：核心技术与实战》 张虎 著 机械工业出版社
下集预告