## Slide 1: 第1季 第5章：机器人主机
《机器人SLAM导航：核心技术与实战》 张虎 著 机械工业出版社
课件下载：www.xiihoo.com
主讲人：张虎
（小虎哥哥爱学习）
先 导 课
第 1 季 ： 快 速 梳 理 知 识 要 点 与 学 习 方 法
第 2 季 ： 详 细 推 导 数 学 公 式 与 代 码 解 析
第 3 季 ： 代 码 实 操 以 及 真 实 机 器 人 调 试
答 疑 课
------（永 久 免 费 ● 系 列 课 程 ● 长 期 更 新）------

## Slide 2: 本书内容安排
《机器人SLAM导航：核心技术与实战》 张虎 著 机械工业出版社
课件下载：www.xiihoo.com
1/41
一、编程基础篇
第1章：ROS入门必备知识
第2章：C++编程范式
第3章：OpenCV图像处理
二、硬件基础篇
第4章：机器人传感器
第5章：机器人主机
第6章：机器人底盘
三、SLAM篇
第7章：SLAM中的数学基础
第8章：激光SLAM系统
第9章：视觉SLAM系统
第10章：其他SLAM系统
四、自主导航篇
第11章：自主导航中的数学基础
第12章：典型自主导航系统
第13章：机器人SLAM导航综合实战
（第1季）第5章：机器人主机

## Slide 3: ① 机器人的大脑，里面是啥样？
《机器人SLAM导航：核心技术与实战》 张虎 著 机械工业出版社
课件下载：www.xiihoo.com
2/41
（第1季）第5章：机器人主机
鸡你太美

## Slide 4: ① 机器人的大脑，里面是啥样？
《机器人SLAM导航：核心技术与实战》 张虎 著 机械工业出版社
课件下载：www.xiihoo.com
3/41
（第1季）第5章：机器人主机
void main()
{
img = input(“vid0”);
flag1 = detect(img,“背带裤”)；
flag2 = detect(img,“中分头”)；
flag3 = detect(img,“篮球”)；
if(flag1 & flag2 & flag2)
{
output(“鸡你太美”)；
}
}
鸡你太美
input
output

## Slide 5: ① 机器人的大脑，里面是啥样？
《机器人SLAM导航：核心技术与实战》 张虎 著 机械工业出版社
课件下载：www.xiihoo.com
4/41
（第1季）第5章：机器人主机
机器人的大脑，其实就是搭载在机器人上的计算机

## Slide 6: ② 计算机，究竟是怎么工作的？
《机器人SLAM导航：核心技术与实战》 张虎 著 机械工业出版社
课件下载：www.xiihoo.com
5/41
（第1季）第5章：机器人主机
萌新小白
（电脑文盲）
CPU/GPU/FPGA
4GB/8GB/16GB
单核/双核/四核
32位/64位
独显/集显
机械硬盘/固态硬盘
Windows/Mac/Linux

## Slide 7: ② 计算机，究竟是怎么工作的？
《机器人SLAM导航：核心技术与实战》 张虎 著 机械工业出版社
课件下载：www.xiihoo.com
6/41
（第1季）第5章：机器人主机
硬件
软件
计算机 = CPU + 外设

## Slide 8: ② 计算机，究竟是怎么工作的？
《机器人SLAM导航：核心技术与实战》 张虎 著 机械工业出版社
课件下载：www.xiihoo.com
7/41
（第1季）第5章：机器人主机
硬件
软件
冯诺依曼体系：
控制器
运算器
存储器
输入设备
输出设备
程序在计算机中的运行过程

## Slide 9: ② 计算机，究竟是怎么工作的？
《机器人SLAM导航：核心技术与实战》 张虎 著 机械工业出版社
课件下载：www.xiihoo.com
8/41
（第1季）第5章：机器人主机
硬件
软件
程序在计算机中的运行过程

## Slide 10: ② 计算机，究竟是怎么工作的？
《机器人SLAM导航：核心技术与实战》 张虎 著 机械工业出版社
课件下载：www.xiihoo.com
9/41
（第1季）第5章：机器人主机
硬件
软件
程序大循环执行（无操作系统）
程序并列执行（有操作系统）
任务调度机制
文件系统
内存管理机制
硬件驱动
系统调用接口
现代的操作系统

## Slide 11: ② 计算机，究竟是怎么工作的？
《机器人SLAM导航：核心技术与实战》 张虎 著 机械工业出版社
课件下载：www.xiihoo.com
10/41
（第1季）第5章：机器人主机
硬件
软件
传统互联网
移动互联网
物联联网

## Slide 12: ③ 电脑大神 or 电脑文盲
《机器人SLAM导航：核心技术与实战》 张虎 著 机械工业出版社
课件下载：www.xiihoo.com
11/41
（第1季）第5章：机器人主机
Q1：内存和硬盘有什么区别？
Q2：CPU主频越高，程序运行越快吗？
Q3：CPU/GPU/FPGA是什么意思？
Q4：为什么系统会有64位和32位？
Q5：选电脑看哪些参数才不会被忽悠？

## Slide 13: ③ 电脑大神 or 电脑文盲
《机器人SLAM导航：核心技术与实战》 张虎 著 机械工业出版社
课件下载：www.xiihoo.com
12/41
（第1季）第5章：机器人主机
Q1：内存和硬盘有什么区别？
Q2：CPU主频越高，程序运行越快吗？
Q3：CPU/GPU/FPGA是什么意思？
Q4：为什么系统会有64位和32位？
Q5：选电脑看哪些参数才不会被忽悠？
内存（草稿纸）
硬盘（作业本）

## Slide 14: ③ 电脑大神 or 电脑文盲
《机器人SLAM导航：核心技术与实战》 张虎 著 机械工业出版社
课件下载：www.xiihoo.com
13/41
（第1季）第5章：机器人主机
Q2：CPU主频越高，程序运行越快吗？
Q3：CPU/GPU/FPGA是什么意思？
Q4：为什么系统会有64位和32位？
Q5：选电脑看哪些参数才不会被忽悠？
Q1：内存和硬盘有什么区别？
CPU主频
程序运行速度

## Slide 15: ③ 电脑大神 or 电脑文盲
《机器人SLAM导航：核心技术与实战》 张虎 著 机械工业出版社
课件下载：www.xiihoo.com
14/41
（第1季）第5章：机器人主机
Q3：CPU/GPU/FPGA是什么意思？
Q4：为什么系统会有64位和32位？
Q5：选电脑看哪些参数才不会被忽悠？
Q1：内存和硬盘有什么区别？
Q2：CPU主频越高，程序运行越快吗？
CPU
（单车道）
GPU
（多车道）
FPGA
（潮汐车道）

## Slide 16: ③ 电脑大神 or 电脑文盲
《机器人SLAM导航：核心技术与实战》 张虎 著 机械工业出版社
课件下载：www.xiihoo.com
15/41
（第1季）第5章：机器人主机
Q4：为什么系统会有64位和32位？
Q5：选电脑看哪些参数才不会被忽悠？
Q1：内存和硬盘有什么区别？
Q2：CPU主频越高，程序运行越快吗？
Q3：CPU/GPU/FPGA是什么意思？
64位系统
（4人间寝室）
32位系统
（2人间寝室）

## Slide 17: ③ 电脑大神 or 电脑文盲
《机器人SLAM导航：核心技术与实战》 张虎 著 机械工业出版社
课件下载：www.xiihoo.com
16/41
（第1季）第5章：机器人主机
Q5：选电脑看哪些参数才不会被忽悠？
Q1：内存和硬盘有什么区别？
Q2：CPU主频越高，程序运行越快吗？
Q3：CPU/GPU/FPGA是什么意思？
Q4：为什么系统会有64位和32位？
重要
不重要
次要
CPU、显卡
内存、硬盘、显示器
网卡、声卡、散热器、外观

## Slide 18: ④ 机器人主机，你真的选对了吗？
《机器人SLAM导航：核心技术与实战》 张虎 著 机械工业出版社
课件下载：www.xiihoo.com
17/41
（第1季）第5章：机器人主机
嫁接笔记本电脑
内置树莓派卡片电脑
内置多台主机

## Slide 19: 内容概要
《机器人SLAM导航：核心技术与实战》 张虎 著 机械工业出版社
课件下载：www.xiihoo.com
5.1 X86与ARM主机对比
5.2 ARM主机树莓派3B+
5.3 ARM主机RK3399
5.4 ARM主机Jetson-tx2
5.5 分布式架构主机
18/41
（第1季）第5章：机器人主机

## Slide 20: 5.1 X86与ARM主机对比
《机器人SLAM导航：核心技术与实战》 张虎 著 机械工业出版社
课件下载：www.xiihoo.com
19/41
（第1季）第5章：机器人主机
机器人主机
ROS主机
（专用计算机）
嵌入式
PC（Personal Computer）
（通用计算机）

## Slide 21: 5.1 X86与ARM主机对比
《机器人SLAM导航：核心技术与实战》 张虎 著 机械工业出版社
课件下载：www.xiihoo.com
20/41
（第1季）第5章：机器人主机
嵌入式
PC（Personal Computer）
计算机
超级计算机

## Slide 22: 5.1 X86与ARM主机对比
《机器人SLAM导航：核心技术与实战》 张虎 著 机械工业出版社
课件下载：www.xiihoo.com
21/41
（第1季）第5章：机器人主机
嵌入式，究竟是什么？
嵌入式，其实就是将计算机嵌入到产品中，形成一体机的过程。
嵌入式
(专用计算机)
VS
PC
（通用计算机）
ARM
51/Arduino/Msp430
RISC-V
...
X86

## Slide 23: 5.1 X86与ARM主机对比
《机器人SLAM导航：核心技术与实战》 张虎 著 机械工业出版社
课件下载：www.xiihoo.com
22/41
（第1季）第5章：机器人主机
X86和ARM是指计算机处理器的两种架构
① 机器人主机：选择X86主机，还是ARM主机？
功耗、体积、软件兼容性、硬件灵活性
② 应用场景：
低端主机（比如树莓派）：激光SLAM、扫地机器人
中端主机（比如RK3399）：视觉SLAM、计算机视觉
高端主机（比如Jetson-tx2）：视觉SLAM、语义地图、深度学习

## Slide 24: 内容概要
《机器人SLAM导航：核心技术与实战》 张虎 著 机械工业出版社
课件下载：www.xiihoo.com
5.1 X86与ARM主机对比
5.2 ARM主机树莓派3B+
5.3 ARM主机RK3399
5.4 ARM主机Jetson-tx2
5.5 分布式架构主机
23/41
（第1季）第5章：机器人主机

## Slide 25: 5.2 ARM主机树莓派3B+
《机器人SLAM导航：核心技术与实战》 张虎 著 机械工业出版社
课件下载：www.xiihoo.com
24/41
（第1季）第5章：机器人主机
注：一些旧的或者不流行的型号，就不列出来了

## Slide 26: 5.2 ARM主机树莓派3B+
《机器人SLAM导航：核心技术与实战》 张虎 著 机械工业出版社
课件下载：www.xiihoo.com
25/41
（第1季）第5章：机器人主机
型号 | 处理器 | 内存
树莓派 4B | Broadcom BCM2711 (28nm) quad-core Cortex-A72 (ARM v8) 64-bit SoC @ 1.5GHz | 1GB, 2GB, 4GB or 8GB LPDDR4
树莓派 3B+ | Broadcom BCM2837B0 (40nm) quad-core Cortex-A53 (ARM v8) 64-bit SoC @ 1.4GHz | 1GB LPDDR2
树莓派 3B | Broadcom BCM2837 (40nm) quad-core Cortex-A53 (ARM v8) 64-bit SoC @ 1.2GHz | 1GB LPDDR2
对比哪些参数：
工艺制程
内核架构
主频
内存工艺和容量

## Slide 27: 5.2 ARM主机树莓派3B+
《机器人SLAM导航：核心技术与实战》 张虎 著 机械工业出版社
课件下载：www.xiihoo.com
26/41
（第1季）第5章：机器人主机
树莓派替代方案
① 树莓派为什么会涨价？
② 为什么要寻求替代方案？
③ 替代方案要考虑哪些方面？
香橙派
香蕉派
芒果派
BTT PI

## Slide 28: 5.2 ARM主机树莓派3B+
《机器人SLAM导航：核心技术与实战》 张虎 著 机械工业出版社
课件下载：www.xiihoo.com
27/41
（第1季）第5章：机器人主机
安装Ubuntu MATE18.04
安装ROS melodic
装机软件与系统设置
格式化microSD卡
烧录镜像
上电开机
* 具体操作步骤就不展开了，请看课本中对应的内容

## Slide 29: 5.2 ARM主机树莓派3B+
《机器人SLAM导航：核心技术与实战》 张虎 著 机械工业出版社
课件下载：www.xiihoo.com
28/41
（第1季）第5章：机器人主机
安装Ubuntu MATE18.04
安装ROS melodic
装机软件与系统设置
...
sudo apt install ros-melodic-desktop-full
...
* 具体操作步骤就不展开了，请看课本中对应的内容

## Slide 30: 5.2 ARM主机树莓派3B+
《机器人SLAM导航：核心技术与实战》 张虎 著 机械工业出版社
课件下载：www.xiihoo.com
29/41
（第1季）第5章：机器人主机
安装Ubuntu MATE18.04
安装ROS melodic
装机软件与系统设置
开机自动登录
超级用户root密码创建
扩展SWAP空间
wifi连接设置
安装vim文本编辑器
安装ssh远程登录工具
USB外设绑定
ROS节点开机自启动
* 具体操作步骤就不展开了，请看课本中对应的内容

## Slide 31: 内容概要
《机器人SLAM导航：核心技术与实战》 张虎 著 机械工业出版社
课件下载：www.xiihoo.com
5.1 X86与ARM主机对比
5.2 ARM主机树莓派3B+
5.3 ARM主机RK3399
5.4 ARM主机Jetson-tx2
5.5 分布式架构主机
30/41
（第1季）第5章：机器人主机

## Slide 32: 5.3 ARM主机RK3399
《机器人SLAM导航：核心技术与实战》 张虎 著 机械工业出版社
课件下载：www.xiihoo.com
31/41
（第1季）第5章：机器人主机
RK3588
RK3568
RK3399
RK3288

## Slide 33: 5.3 ARM主机RK3399
《机器人SLAM导航：核心技术与实战》 张虎 著 机械工业出版社
课件下载：www.xiihoo.com
32/41
（第1季）第5章：机器人主机
安装Ubuntu 18.04
安装ROS melodic
装机软件与系统设置

## Slide 34: 内容概要
《机器人SLAM导航：核心技术与实战》 张虎 著 机械工业出版社
课件下载：www.xiihoo.com
5.1 X86与ARM主机对比
5.2 ARM主机树莓派3B+
5.3 ARM主机RK3399
5.4 ARM主机Jetson-tx2
5.5 分布式架构主机
33/41
（第1季）第5章：机器人主机

## Slide 35: 5.4 ARM主机Jetson-tx2
《机器人SLAM导航：核心技术与实战》 张虎 著 机械工业出版社
课件下载：www.xiihoo.com
34/41
（第1季）第5章：机器人主机
Jetson AGX Xavier
Jetson Xavier NX
Jetson tx1/tx2
Jetson tk1
Jetson nano

## Slide 36
《机器人SLAM导航：核心技术与实战》 张虎 著 机械工业出版社
课件下载：www.xiihoo.com
35/41
（第1季）第5章：机器人主机
安装Ubuntu 18.04
安装ROS melodic
装机软件与系统设置
5.4 ARM主机Jetson-tx2
特别之处：
安装OpenCV-GPU加速版本
安装TensorFlow-GPU加速版本

## Slide 37: 内容概要
《机器人SLAM导航：核心技术与实战》 张虎 著 机械工业出版社
课件下载：www.xiihoo.com
5.1 X86与ARM主机对比
5.2 ARM主机树莓派3B+
5.3 ARM主机RK3399
5.4 ARM主机Jetson-tx2
5.5 分布式架构主机
36/41
（第1季）第5章：机器人主机

## Slide 38
《机器人SLAM导航：核心技术与实战》 张虎 著 机械工业出版社
课件下载：www.xiihoo.com
37/41
（第1季）第5章：机器人主机
5.5 分布式架构主机
分布式主机的组网方式

## Slide 39
《机器人SLAM导航：核心技术与实战》 张虎 著 机械工业出版社
课件下载：www.xiihoo.com
38/41
（第1季）第5章：机器人主机
5.5 分布式架构主机
ROS网络通信
机器人程序的远程开发
节点1
节点2
节点3
节点1
节点2
节点3
ROS节点通信（单机版）
ROS节点通信（联网版）

## Slide 40
《机器人SLAM导航：核心技术与实战》 张虎 著 机械工业出版社
课件下载：www.xiihoo.com
39/41
（第1季）第5章：机器人主机
5.5 分布式架构主机
ROS网络通信
机器人程序的远程开发
ROS网络通信的环境变量设置

## Slide 41
《机器人SLAM导航：核心技术与实战》 张虎 著 机械工业出版社
课件下载：www.xiihoo.com
40/41
（第1季）第5章：机器人主机
5.5 分布式架构主机
ROS网络通信
机器人程序的远程开发
SSH远程登录
rviz远程调试
远程文件挂载

## Slide 42
《机器人SLAM导航：核心技术与实战》 张虎 著 机械工业出版社
课件下载：www.xiihoo.com
41/41
例程源码下载： https://github.com/xiihoo/Books_Robot_SLAM_Navigation
课件PPT下载： www.xiihoo.com
（第1季）第5章：机器人主机

## Slide 43: 敬请关注,长期更新...
《机器人SLAM导航：核心技术与实战》 张虎 著 机械工业出版社
下集预告